## Slide 1: Verilog HDL. АЛУ
Архитектуры микропроцессорных систем и средств
1

## Slide 2: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 3: Цель лабораторных работ
Используя Verilog HDL реализовать на базе FPGA программируемый процессор с архитектурой RISC-V

## Slide 4: ЛР1. Арифметико-логическое устройство

## Slide 5: ЛР2. Регистровый файл. Память. Программируемое устройство

## Slide 6: ЛР3. Устройство управления RISC-V

## Slide 7: ЛР4. Тракт данных RISC-V

## Slide 8: ЛР5. Подсистема прерывания

## Slide 9: ЛР6. Память и шина
Bus
Процессор
Память

## Slide 10: ЛР7. Ввод\вывод. Периферия
Bus
Процессор
Память
#1
#2
#3

## Slide 11: ЛР8. Программирование. Индивидуальное задание

## Slide 12: План лабораторных работ
Арифметико-логическое устройство → 1
Регистровый файл. Память. Программируемое устройство → 2
Устройство управления RISC-V → 3
Тракт данных RISC-V → 4
Подсистема прерывания → 5
Память и шина → 6
Ввод/вывод. Периферия → 7
Программирование (C). Индивидуальное задание → 8

## Slide 14: FPGA

## Slide 15: Мультиплексор

## Slide 16: LE

## Slide 17: LE

## Slide 18
LE
LE
LE
LE
LE
LE

## Slide 23: Процесс компиляции
Синтез и верификация Verilog кода
Имплементация (размещение на кристалле)
Bitstream (генерация прошивки)

## Slide 24: Verilog HDL

## Slide 25
module
endmodule

## Slide 26
top
module top
endmodule

## Slide 27
top
module top ();
endmodule

## Slide 28
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
endmodule
top
a
b
clk
q

## Slide 29
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 30
c
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a;
endmodule
top
a
b
clk
q

## Slide 31
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 32
module fulladder (a, b, cin, s, cout);
input a, b, cin;
output s, cout;
wire p, g;
assign p = a ^ b;
assign g = a & b;
assign s = p ^ cin;
assign cout = g |(p & cin);
endmodule

## Slide 33
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 34
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
reg t;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
t

## Slide 35
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 36
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ ()
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 37
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ (posedge clk)
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 38
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ (posedge clk)
q <= c;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 39
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
always @ (posedge clk)
q <= c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 40
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
always @ (posedge clk)
q <= a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
q

## Slide 41: Комбинационная логика
module dut (
input a, b, c,
output y
);
assign y = a & ~b & ~c | a & ~b & c | a & ~b & c;
endmodule

## Slide 42: Тернарный оператор
? : данный оператор называется тернарным, т.к. в нем используется 3 входных значения: s, d1, d0.
module ternarny (
input [3:0] d0, d1,
input s,
output [3:0] y
);
assign y = s ? d1 : d0;
endmodule

## Slide 43: CASE
module mux (
input [3:0] d0, d1, d2, d3,
input [1:0] s,
output reg [3:0] y
);
always @ (*) begin
case (s)
2'b00: y = d0;
2'b01: y = d1;
2'b10: y = d2;
2'b11: y = d3;
endcase
end
endmodule

## Slide 44: Иерархия модулей в Verilog
module inv (
input a
output y
);
assign y = ~a;
endmodule
module and_3 (
input a, b, c,
output y
);
assign y = a & b & c;
endmodule

## Slide 45: Иерархия модулей в Verilog
module dut (
input a, b, c,
output y
);
wire n1;
and_3 andgate (
.a(a),
.b(b),
.c(c),
.y(n1)
);
inv inverter (
.a(n1),
.y(y)
);
endmodule
Имя подключаемого модуля (and_3, inv)
Название примитива. Например, нам может понадобиться 3 копии модуля and_3. Тогда мы сможем подключить 3 экземпляра модуля and_3, используя различные наименования для прототипов (andgate_1, andgate_2 …)
Символ точка, перед наименованием порта отсылает к реальному порту подключаемого модуля (у модуля inverter, порты именуются a, y). В скобках обозначается куда будут подключаться сигналы в top-модуле

## Slide 46: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 47: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 48: Задание на отладочном стенде
module mission_1 (
input [9:0] SW,
output [6:0] HEX2
);
// реализовать модуль управления
// семисегментными индикаторами
endmodule

## Slide 49: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 50: Сумматор

## Slide 51: Сумматор

## Slide 52: Арифметико-логическое устройство
АЛУ – блок процессора, выполняющий арифметические и поразрядно логические операции
  Арифметические операции имеют перенос
  Логические операции без переноса
АЛУ – комбинационная схема
На вход АЛУ поступают информационные сигналы (данные, над которыми происходит операция) и управляющие сигналы (определяют, какая операция будет произведена над данными), на выходе – результат операции
АЛУ формирует флаги результата

## Slide 53: Пример АЛУ

## Slide 64: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 65: АЛУ RISC-V

## Slide 68: АЛУ RISC-V
ALUOp = {flag, addsub, aluop} | Операция | Flag
0 0 000 | Result = A + B | Flag = 0
0 1 000 | Result = A – B | Flag = 0
0 0 001 | Result = A << B | Flag = 0
0 0 010 | Result = signed(A < B) | Flag = 0
0 0 011 | Result = (A < B) | Flag = 0
0 0 100 | Result = A ^ B | Flag = 0
0 0 101 | Result = A >> B | Flag = 0
0 1 101 | Result = signed(A) >>> B | Flag = 0
0 0 110 | Result = A ¦ B | Flag = 0
0 0 111 | Result = A & B | Flag = 0
1 1 000 | Result = 0 | Flag = (A == B)
1 1 001 | Result = 0 | Flag = (A != B)
1 1 100 | Result = 0 | Flag = signed(A < B)
1 1 101 | Result = 0 | Flag = signed(A ≥ B)
1 1 110 | Result = 0 | Flag = (A < B)
1 1 111 | Result = 0 | Flag = (A ≥ B)
module ALU_RISCV (
input [4:0] ALUOp,
input [31:0] A,
input [31:0] B,
output [31:0] Result,
output Flag
);
Result = ($signed(A) < $signed(B)) ? 1 : 0;
`define ADD 5’b00000
…
…
case (ALUOp)
`ADD : Result = …
…
…

## Slide 69: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 70: Тестовое окружение
Тестовое окружение (среда тестирования) – это модуль на HDL, который используется для тестирования другого модуля, называемого тестируемое устройство (Device under test, DUT)

## Slide 71: Device under test (DUT)
module my_module (
input a, b, c,
output y
);
assign y = a & ~b & ~c | a & ~b & c | a & ~b & c;
endmodule

## Slide 72: Тестовое окружение (testbench)
`timescale 1ns / 1ps
module testbench ();
reg a, b, c;
wire y;
my_module dut (a, b, c, y);
initial begin
a = 0; b = 0; c = 0; #10;
if (y === 1)
$display(“Good”);
else
$display(“Bad”);
c = 1; #10;
end
endmodule

## Slide 73: Пример тестирования модуля ALU

## Slide 74: Все операции содержат oper, операнды srcA и srcB. Почему бы не упростить читабельность и работы с tb, используя task? Входные аргументы task, разделяются на input/output. Изменяя значение поля oper и операндов, можно задать любую из поддерживаемых операций и любые операнды, над которыми будет совершаться операция. Так же, мы можем задать вывод необходимой информации в лог, а затем в tb, обращаться к task с необходимыми входными аргументами.

## Slide 75: Пример использования task

## Slide 77: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 78: Задание
Верифицировать разработанное АЛУ с помощью testbench. Продемонстрировать полученный результат преподавателю
(если осталось время) Внедрить верифицированное АЛУ в отладочный стенд. В качестве входных данных и сигналов управления использовать переключатели switch на стенде. Информацию выводить на семисегментный индикатор в 16-ричном формате