## Slide 1: Verilog HDL. Сумматор
Микропроцессорные системы и средства
1

## Slide 2: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Обзор отладочного стенда (TS)
2 пара
  Теория Сумматор (T)
  Описание сумматора на Verilog HDL (S)
  Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

## Slide 3: Цель лабораторных работ
Используя Verilog HDL реализовать на базе FPGA программируемый процессор с архитектурой RISC-V

## Slide 4: ЛР1. Verilog HDL. Сумматор

## Slide 5: ЛР2. Арифметико-логическое устройство

## Slide 6: ЛР3. Регистровый файл. Память.

## Slide 7: ЛР4. Процессор. Программирование

## Slide 8: План лабораторных работ
Verilog HDL. Сумматор → 3
Арифметико-логическое устройство → 7
Регистровый файл. Память. → 11
Процессор. Программирование → 15

## Slide 10: FPGA

## Slide 11: Мультиплексор

## Slide 12: LE

## Slide 13: LE

## Slide 14
LE
LE
LE
LE
LE
LE

## Slide 19: Процесс компиляции
Синтез и верификация Verilog кода
Имплементация (размещение на кристалле)
Bitstream (генерация прошивки)

## Slide 20: Verilog HDL

## Slide 21
module
endmodule

## Slide 22
top
module top
endmodule

## Slide 23
top
module top ();
endmodule

## Slide 24
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
endmodule
top
a
b
clk
q

## Slide 25
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 26
c
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a;
endmodule
top
a
b
clk
q

## Slide 27
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 28
module fulladder (a, b, cin, s, cout);
input a, b, cin;
output s, cout;
wire p, g;
assign p = a ^ b;
assign g = a & b;
assign s = p ^ cin;
assign cout = g |(p & cin);
endmodule

## Slide 29
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 30
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
reg t;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
t

## Slide 31
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 32
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ ()
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 33
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ (posedge clk)
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 34
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ (posedge clk)
q <= c;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 35
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
always @ (posedge clk)
q <= c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 36
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
always @ (posedge clk)
q <= a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
q

## Slide 37: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Обзор отладочного стенда (TS)
2 пара
  Теория Сумматор (T)
  Описание сумматора на Verilog HDL (S)
  Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

## Slide 38: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Обзор отладочного стенда (TS)
2 пара
  Теория Сумматор (T)
  Описание сумматора на Verilog HDL (S)
  Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

## Slide 39: Сумматор

## Slide 40: Сумматор

## Slide 41: Иерархия модулей в Verilog
module inv (
input a
output y
);
assign y = ~a;
endmodule
module and_3 (
input a, b, c,
output y
);
assign y = a & b & c;
endmodule

## Slide 42: Иерархия модулей в Verilog
module dut (
input a, b, c,
output y
);
wire n1;
and_3 andgate (
.a(a),
.b(b),
.c(c),
.y(n1)
);
inv inverter (
.a(n1),
.y(y)
);
endmodule
Имя подключаемого модуля (and_3, inv)
Название примитива. Например, нам может понадобиться 3 копии модуля and_3. Тогда мы сможем подключить 3 экземпляра модуля and_3, используя различные наименования для прототипов (andgate_1, andgate_2 …)
Символ точка, перед наименованием порта отсылает к реальному порту подключаемого модуля (у модуля inverter, порты именуются a, y). В скобках обозначается куда будут подключаться сигналы в top-модуле

## Slide 43: Generate
module add_gen (
input [2:0] A,
input [2:0] B,
output [2:0] S
);
genvar i;
generate
for (i=0; i<3; i=i+1) begin : newgen
adder new (
.a(A[i]),
.b(B[i]),
.s(S[i])
);
end
endgenerate
endmodule
adder new0 (
.a(A[0]),
.b(B[0]),
.s(S[0])
);
adder new1 (
.a(A[1]),
.b(B[1]),
.s(S[1])
);
adder new2 (
.a(A[2]),
.b(B[2]),
.s(S[2])
);
≡

## Slide 44: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Обзор отладочного стенда (TS)
2 пара
  Теория Сумматор (T)
  Описание сумматора на Verilog HDL (S)
  Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

## Slide 45: Задание
Реализовать полный сумматор на Verilog HDL
На основе разработанного полного сумматора реализовать 32-битный сумматор

## Slide 46: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
  Обзор отладочного стенда (TS)
2 пара
  Теория Сумматор (T)
  Описание сумматора на Verilog HDL (S)
  Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

## Slide 47: Задание
Внедрить сумматор в отладочный стенд. В качестве входных данных и сигналов управления использовать переключатели switch на стенде. Результат выводить на светодиоды

## Slide 48: Задание со звездочкой
module mission_1 (
input [9:0] SW,
output [6:0] HEX2
);
// реализовать модуль управления
// семисегментными индикаторами
endmodule